## Slide 1
DHT22 mit Task

## Slide 2: DHT22 – nicht blockierend auslesen
DHT22 ist ein billiger Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Properitäres Protokoll mit einer Datenleitung
  PWM-Signal
Relativ langsamer Sensor
  Messwerte alle minimal 2 Sekunden
http://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2015/02/DHT22-datasheet.pdf

## Slide 3: DHT22 - Grundspezifikationen
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humidity+and+temperature+sensor+AM2302.pdf
RH … Relative humidity

## Slide 4: Erster Blick auf das Protokoll
ESP-Pin fungiert zuerst als Ausgang
  Start des Messzyklus
ESP-PIN erfasst als Eingang die PWM-Daten
Nach Abschluss der Messung wieder als Ausgang
Gesamtdauer ca. 200 Millisekunden

## Slide 5: DHT22-Bibliothek mit Task - Ziele
Umgang mit relativ schnellen Signalfolgen programmieren
Nicht blockierende Sensorbibliothek erstellen
  Thing soll als Webserver „reactive“ sein
    Reaktionszeit deutlich unter 1 Sekunde
      Schalten von Verbrauchern verzögert sonst
      Response des Webservers kommt sonst verspätet
  ESP32-Hintergrundverarbeitung (WiFi über RTOS) darf nicht blockiert werden
Implementierung des Vorjahres verwendete InterruptServiceRoutinen (Arduino)
Heuer verwenden wir Feature von RTOS  Task

## Slide 6: DHT22 - Beschaltung
Anschluss an beliebigem GPIO
  Bei uns D1 (GPIO5)
PullUp-Widerstand
  Kann auch per SW erfolgen
Vcc ist bei uns 3,3 Volt
  Liegt innerhalb der Toleranz

## Slide 7: Implementierung von Adafruit
Für alle Arten von DHT-Sensoren geeignet
  DHT11 hat kleineren Temperaturbereich
    Preise ab 60 Eurocent
    https://learn.adafruit.com/dht/overview
  DHT21 hat PullUp bereits eingebaut
    Größere Bauform
Kurzes Codereview der Adafruit-Library
  https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

## Slide 8: Datensammlung in eigenem Task
RTOS stellt Tasks für Hintergrundbearbeitung zur Verfügung
  Mainloop blockiert nicht
  DualCore  Core wählbar (xTaskCreatePinnedToCore)
  RoundRobin-Scheduler mit Priorität
Wir messen zyklisch Temperatur und Luftfeuchte und legen sie in private field ab
  Dht22 wird als Parameter an Task übergeben

## Slide 9: Task misst in Schleife die Werte

## Slide 10: Verwendung der Klasse
Properties einfach auslesen

## Slide 11: Messablauf - Initialisierung
Array mit 5 Bytes mit 0 initialisieren
  wird dann bitweise „angefüllt“

## Slide 12: Startsequenz – ESP32

## Slide 13: Startsequenz – DHT22

## Slide 14: Codierung der Bits aus HIGH-Impulslänge

## Slide 15: Umsetzung im Code
27  0, 70  1
  Als Grenze wird 40 Mikrosekunden verwendet

## Slide 16: Nächstes Bit adressieren
dhtData[byteIndex] |= (1 << bitIndex);

## Slide 17: Werte aus Bytes ermitteln
Zwei Bytes „verketten“
Ergebnis wird in Zehntel ausgegeben

## Slide 18: Checksumme
Summe aller vier Bytewerte muss Wert der Checksumme entsprechen
  Überlauf bei Summe wird ignoriert