## Slide 1: Raspberry als HomeIot-Server

## Slide 2: Ziele
Kostengünstig
  Anschaffung
  Betrieb
Modulares erweiterbares System
Leistungsfähig aber mit überschaubarem Aufwand
  Installation
  Betrieb und Wartung

## Slide 3: Raspbian-Buster auf SD-Karte flashen

## Slide 4: Für SSH-Zugriff vorbereiten
Nach Flashen  Zwei Laufwerke auf SD-Card
Im Root des boot-Laufwerks Datei ssh ohne Extension anlegen

## Slide 5: Ersteinstieg in Raspi
SD-Karte einlegen
Netzwerkkabel anschließen
Raspi rebooten
Standardaccount: pi/raspberry

## Slide 6: Raspi war unter der IP schon im Netz

## Slide 7: Aus known_hosts entfernen

## Slide 8: Wird gleich wieder eingetragen
Einstiegsaccount pi/raspberry

## Slide 9: Raspi-Grundkonfiguration
sudo raspi-config
Localization
Update
…

## Slide 10: Für IotStack vorbereiten
Sytem aktualisieren
  sudo apt update
  sudo apt upgrade
    Neuer USB-Treiber  0,5 A weniger Strombedarf
Git installieren
  sudo apt-get install git

## Slide 11: IOTstack installieren
https://github.com/gcgarner/IOTstack/wiki/Getting-Started
  git clone https://github.com/gcgarner/IOTstack.git ~/IOTstack
  cd ~/IOTstack
  ./menu.sh

## Slide 12: Docker installieren
Danach Raspi rebooten
  sudo reboot now

## Slide 13: Containerauswahl

## Slide 14: Optimierungen
Swap wird bei 4 GB Ram hoffentlich nie benötigt
Logs nicht persistieren  schont SD-Card

## Slide 15: Stack starten und stoppen
sudo docker-compose up –d
sudo docker-compose down

## Slide 16: Container laufen

## Slide 17: Test Portainer

## Slide 19: NodeRed
Einfachster Mosquittozugriff

## Slide 20: Verbindung NodeRed  Mosquitto?

## Slide 21: Debug-Window

## Slide 22: Esp32-Device einbinden
Bootstrap: ConfigEspViaAp hochladen

## Slide 23: Esp32 – Grundkonfiguration per Http
Mit AP des ESP32 verbinden

## Slide 24: Netzwerk und Mosquitto
http://192.168.10.1/config?thingname=iotsamstag
http://192.168.10.1/config?ssid=<SSID>
http://192.168.10.1/config?password=<PASSWORD>
http://192.168.10.1/config?mqttbroker=192.168.0.105
http://192.168.10.1/config?mqttport=1883
http://192.168.10.1/config?mqttuser=
http://192.168.10.1/config?mqttpassword=

## Slide 25: Thing hochladen – serieller Monitor
ntpserver per config setzen

## Slide 26: Log im Auge behalten
Mqtt-Verbindung erfolgreich

## Slide 27: Test mit Mqtt.fx
Topic: #

## Slide 28: Test per http-Request
Sensoren
Aktoren: